## Slide 1: Progetto Matlab Fondamenti di Calcolo Numerico
A.A. 2018-2019
Emanuele Intagliata
Prof. Carlo De Falco

## Slide 2: Indice
Introduzione
Trattazione Teorica
L’algoritmo
Test e risultati

## Slide 3
Introduzione
1
Articolo di riferimento: A. Janssen, R. N. J. Veldhuis, and L. B. Vries, “Adaptive interpolation of discrete-time signals that can be modeled as autoregressive processes”

## Slide 4
Premessa: Ridefinizione degli indici in conformità alla sintassi Matlab.
Il problema: Ricostruzioni di sample incogniti.
Le ipotesi:
  È nota la posizione dei sample mancanti
  Ampio vicinato
  Segnale a banda limitata
Modellizzazione dei segnali audio come processi AR
  Minimizzare la somma dei quadrati degli errori residui
    Problema non banale → Approccio sub-ottimale
  Scelta arbitraria:
Trattazione Teorica
2

## Slide 5: Presentazione del metodo di interpolazione
La stima di a e di x è formulata sottoforma di problema di minimizzazione.
Sceglierò a e x tali da minimizzare la funzione
Trattazione Teorica
2
Una volta stimati a e x, potrò stimare come:
Nell'Appendice A di [1] si dimostra che, ipotizzando che i valori dei campioni abbiano una funzione di densità di probabilità di tipo Gaussiano, minimizzare Q rispetto a x sia lo stesso che trovare la minima stima della varianza di x, noti p ed a.

## Slide 6: Presentazione del metodo di interpolazione
Trattazione Teorica
2
Problema non banale → Approccio sub-ottimale
Entrambe le minimizzazioni sono possibili in quanto Q e quadratica sia in funzione di a che in funzione di x.

## Slide 7: Presentazione del metodo di interpolazione
Trattazione Teorica
2
Si può dimostrare che Q si può scomporre in più modi:
Minimizzando rispettivamente, le stime di a e x saranno date da:

## Slide 8: Calcolo dei coefficienti del modello AR
Trattazione Teorica
2
Metodo dell’auto-covarianza
Metodo dell’auto-correlazione

## Slide 9: Calcolo dei campioni incogniti
Trattazione Teorica
2
Analisi della struttura della matrice B
Decomposizione della matrice B
Fattorizzazione di Cholesky
Il comando Matlab mldivide

## Slide 10: Considerazioni qualitative sull'errore di interpolazione
Trattazione Teorica
2
Per burst isolati:
  gran parte dell'energia dell'errore si concentra al centro di esso
  per burst molto lunghi l'errore quadratico di interpolazione per sample può essere molto alto
Per pattern generici:
  l'errore di interpolazione risulta minore del caso di un unico burst di lunghezza m
  la è più piccola se lo spettro in frequenza del segnale ha molti picchi

## Slide 11
L’approccio sub-ottimale
Le scelte dell’utente
  Numero di iterazioni
  Metodo di stima dei parametri del modello AR.
  Metodo per il calcolo di .
Stima dei coefficienti del modello AR
Stima dei campioni incogniti
L’algoritmo
3

## Slide 12: Funzioni Ausiliarie
La funzione
a_estimator
[a] = a_estimator(sig, p, met)
La funzione
x_estimator
[sig] = x_estimator(a, t, sig_comp)
L’algoritmo
3

## Slide 13
Sequenza di 1 secondo di una sinusoide a frequenza 500 Hz campionata a Fs = 44100Hz, unico burst di m = 4.
Test 1 : Unica sinusoide pura
Test e risultati
4

## Slide 14
In questa demo i segnali di test sono creati o importati e poi compromessi artificialmente, ponendo arbitrariamente a 0 il valore di alcuni sample.
Per tutti i segnali di test, i risultati del metodo di interpolazione adattivo sono giudicate in base alla media dell'errore quadratico relativo di interpolazione.
Test e risultati
4

## Slide 15
Campione di rullante della durata di 93ms, campionato a Fs=44100Hz, unico burst di m = 8.
Test 2 : File audio percussivo
Test e risultati
4

## Slide 16
Due sinusoidi pure. Sequenza di 512 sample del segnale dato da
I sample incogniti sono m = 12, divisi 3 bursts da 4 sample.
Test 3 : Due sinusoidi pure
Test e risultati
4

## Slide 18
Realizzazione, artificialmente generata di un processo AR di ordine 10 con spettro in frequenza generico. Sequenze di 512 sample, pattern dei burst da m = 8.
Test 4 : Processo AR generato artificialmente
Test e risultati
4
In questo caso, avendo p = 3m+2 = 50, ci si può chiedere cosa accada forzando l'algoritmo a lavorare con p = 10.
Si può vedere come l'errore di interpolazione per entrambi i metodi di stima dei coefficienti non differisce significativamente dall'errore di interpolazione attraverso
i veri coefficienti del modello AR. Inoltre, una stima grossolana dei coefficienti di predizione non influenza significativamente la qualità della ricostruzione.

## Slide 20
Due sinusoidi, le stesse descritte nel Test 3, corrotte da rumore bianco. Viene considerato un rapporto segnale-rumore di 40dB. Sequenza di 512 sample, con 3 bursts da 4 sample (m = 12).
Test 5 : Multiple sinusoidi corrotte da rumore bianco
Test e risultati
4

## Slide 22
Una porzione di circa 17 secondi del brano di Ludwig van Beethoven, Ode to Joy, campionata a Fs=44100Hz, viene corrotta da molteplici bursts di 16 sample con un rate di .
Test 6 : File audio musicale
Test e risultati
4

## Slide 23
Test 6 : File audio musicale
Test e risultati
4
p è estremamente alto. Viene scelto arbitrariamente
p = min(3m + 2; 50)
Per segnali audio musicali, l'errore quadratico relativo di interpolazione è dello stesso ordine di grandezza di quello di un processo auto-regressivo
Spesso gli errori di ricostruzione fatti non sembrano ridurre la qualità dell'esperienza di ascolto soggettiva: è probabile
che ciò sia dovuto a effetti di mascheramento.

## Slide 25: Conclusioni
Alta qualità della ricostruzione.
Pattern generici di bursts sono interpolati con un errore di interpolazione minore rispetto a bursts unici con lo stesso numero di sample.
Per segnali non sinusoidali, non ci sono significanti differenze tra i risultati ottenuti utilizzando il metodo dell'auto-covarianza o il metodo dell'auto-correlazione.

## Slide 26: Sviluppi futuri
Sviluppo di un algoritmo per il recupero di file audio danneggiati
Stand-alone
Ottimizzato
Versatile
Sia per file audio musicali sia che per parlato
Vari cause di danneggiamento: corruzione file, clipping digitale, perdita di campioni
Versione stand-alone tramite l’utilizzo di Matlab Coder
Scelte automatiche per il miglior:
Ordine del modello AR p
Metodo di stima dei coefficienti del modello AR
Metodo di individuazione dei sample incogniti